# Adhesie waarden

Speel/Zoekruimte bij “adhesie veranderend gel” zowel mbt adhesie (als Sandite), als geluidsreductie (HEADLUB).

Waarden zijn gemiddelden: 	voorbeeld bij vervuiling (ook met blad) en water ca 0,07

waarden kunnen liggen tussen 0,1 en 0,03

- De maximale remkracht van het NSR-materieel VIRM bij    0,14

- De max. acceleratiekracht van het NSR-materieel VIRM bij 0,24

PM:

Onder adhesie wordt verstaan de wrijvingscoefficient in het contactvlak

Adhesie onder alle omstandigheden huidige spoorwegnetwerk en huidig spoorsysteem en

klimaat/omgeving: 				0,10-0,18 (10 tot 18 %).

Er is sprake van een goede adhesie boven de 	15% (0,15).

Bij wegverkeer/asfalt-rubber bedraagt dit 110% (1,1) en bij regen 50% (0,5).

Rijtijden zijn gebaseerd op min. aanwezige adhesie van: 0,07 en zijn basis voor de dienstregeling.

Maximale remafstanden (remtabellen) zijn gebaseerd op 0,05 en zijn basis voor de seinafstanden.

(Maximale remprestaties huidig/recent materieel zijn gebaseerd op 	0,14)